|  | МКПП |
| --- | --- |
| DX | - ГУР - Электрические стеклоподъемники 4 шт. - Электропривод зеркал - Ц.З. - Кондиционер - AM/FM радио + (MP3) + 6 динамиков - Декоративные колпаки - Полноразмерное запасное колесо | - Фронтальные подушки безопасности - Регулируемая рулевая колонка - Складная спинка заднего сидения - - АBS четырехканальная c EBD - Стальные диски - Противотуманные фары | = 415 900 |
| CX | (в дополнение к DX): - Парктроники - Ц.З.+ДУ | - Литые диски - Кожаный салон - Cигнализация | = 441 900 |

1.6R 5MT Тип кузова СЕДАН РАЗМЕРЫ И ВЕС Общая длина (мм) 4550 Общая ширина (мм) 1705 Общая высота (мм) 1495 Колесная база (мм) 2605 Минимальный дорожный просвет (мм) 170 Снаряженная масса (кг) 1150 Объем багажного отсека, л 650 Тип двигателя 4–х тактный, 16-клапанный, бензиновый с комплексной микропроцессорной системой управления двигателем и принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Рабочий объем (см3) 1587 Топливная система Многоточечный последовательный впрыск Емкость бака (л) 58 Макс. мощность (DIN) кВт (лс) /об.мин 78 (106 л.с.) / 6000 Макс. момент (DIN) Нм (кгсм) /об.мин 149 / 4500 Максимальная скорость, км/ч 170 Коробка передач Пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, с косозубым зацеплением. Подвеска передняя McPherson, независимая, 2-х рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Подвеска задняя Полузависимая с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Топливо Бензин неэтилированный с октановым числом не менее 92 Тормоза Передние Вентилируемые дисковые тормоза Задние Дисковые тормоза ABS 4-канальная система ABS с электронной системой распределения тормозных усилий (EBD) Шины 195 / 60R15